PROJEKT MODERNIZACJI I WYMIANY PRZYŁĄCZY WODNYCH

W ROD ZACISZE W POZNANIU UL.GORAJSKA 9

Wymagana wizja lokalna celem sporządzenia projektu budowlano – wykonawczego .

Na terenie ROD Zacisze znajduje się zewnętrzna instalacja wodociągowa z rur PE o średnicy

50 mm ,75 mm oraz 90 mm .

Na chwilę obecną na rzeczonym terenie przyłącze wodociągowe jest wykonane z rur PE poprowadzone od j instalacji wodociągowej do granicy działki ,do studzienek wodomierzowych gdzie na rurach  stalowych zamontowane są  wodomierze, na terenie działki oraz drugiej sąsiadującej działki wg inwentaryzacji opracowanej przez Pana Hartwicha,załaczonej do poniższej dokumentacji .Zgodnie

z przekazaną informacją dotyczącą posadowienia istniejącej instalacji wodociągowej ,zagłębienie instalacji wynosi ok. 70 cm.

Instalacja obecnie jest opróżniana na okres zimowy .

Wykonanie przyłączy wodnych do wszystkich działek od głównej magistrali ,wykonane w 2008 roku .

Montaż przyłączy przewiduje wymianę stalowych rur w studzienkach na PE  z wykorzystaniem skręcanych złączek.PE .oraz montaż zaworu odcinającego oraz zaworu spustowego i wodomierza ,

zgodnie z  planem sytuacyjnym oraz zestawieniem przyłączy wodociągowych

Rury oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego.

Istniejące przyłącza są wyposażone w zasuwy umożliwiające ich zamknięcie w pasie drogowym ogólnodostępnym.

Montaż wodomierzy przewiduje się w ogrodowej skrzynce zaworowej w ilości 149 sztuk .

Lokalizacja skrzynki wodomierzowej to do ok. 1m od granicy działki ,na terenie działki.

Usytuowanie skrzynek oraz trasa przyłączy wodociągowych zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.

Zakres prac nie obejmuje kosztów podłączenia działki do nowych przyłączy ,koszty podłączenia ponosi użytkownik działki .Nie jest wymagane badanie wody ,po modernizacji przyłączy.

Pozostały piasek – ziemia z wykopów pozostaje na terenie ROD.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-8836-02 zawierającą wymagania odnośnie wykopów.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z  Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót

budowlano-montażowych  - tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz z Zarządzeniem nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

(Dz.Bud . z 1971 Nr 1 poz. .1 /Dz.Bud.Nr 6 poz. 16)

Szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego należy ustalić na podstawie próbnych przekopów .

Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać  ręcznie .

Odkryte przewody podziemne zabezpieczyć.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Organizator powiadamia pisemnie na tablicy ogłoszeń wszystkich użytkowników działek o terminie rozpoczęcia prac.

Wykop oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP